## Slide 1
광주과학기술원
인공지능 연구실
Vision for Robotics
- 이상범 -
[GIST - AI Lab]창의 융합 경진 대회
1

## Slide 2
Overview
Goal
  ROS 개발 환경에서 real-time object tracker 구현
  Python으로 real-time object tracker 구현 실습
Contents
  Color detection using HSV color map, OpenCV in ROS environment
  Object detection using pre-trained model in ROS environment
  Real-time Object tracking using OpenCV
2

## Slide 3
ROS Review
ROS란
  ROS는 로봇 시스템을 구성하고 활용하기 위해 사용하는 시스템
  추후 시스템 구성 시 ROS 혹은 LabView 중 선택
3
  https://www.ros.org/

## Slide 4
ROS Review
ROS Topic
  Ros에서 노드들 간 통신을 할 수 있는 채널
  복수의 노드들끼리 통신하면서 메시지를 주고 받을 수 있으며, 이 경로를 topic 이라 부름
ROS message
  Topic이 데이터를 주고 받을 때 사용하는 포맷
  Message type : bool, int, float, double
  Rospy message : std_msgs, geometry_msgs
3
<std_msgs>
<geometry_msgs>

## Slide 5
ROS Review
Publisher
  Topic을 통해 message를 발생하는 node
  복수의 publisher가 같은 topic을 발생할 수 있음
Subscriber
  Topic으로 message를 받는 node
  복수의 subscriber가 같은 topic을 받을 수 있음
Rospy
  ROS topic 통신이 가능한 파이썬 라이브러리
4

## Slide 6
ROS Review
ROS based Robotic system pipeline
5
로봇팔 제어부 ROS
센서부
모바일 로봇 제어부 ROS
물체 인식부
Deep Learning
실시간 이미지
물체 위치
물체 위치
Goal
  Color Detection
  Object Detection
  Object Tracking

## Slide 7
Object Tracker
Color detection using HSV color map, OpenCV in ROS environment
HSV ?
  색을 표현하는 하나의 방법
  색상 (Hue), 채도 (Saturation), 명도 (Value)의 좌표를 사용하여 특정한 색을 지정
6

## Slide 8
Color detection using HSV color map, OpenCV in ROS environment
7
Goal
  아래의 Scene에서 ‘Orange Color detection’
Object Tracker

## Slide 9
Color detection using HSV color map, OpenCV in ROS environment
8
Object Tracker

## Slide 10
Object Tracker
Color detection using HSV color map, OpenCV in ROS environment
9
Color Dictionary
Orange Color HSV
From Camera
Extract Orange Mask

## Slide 11
Object detection using pre-trained model in ROS environment
10
Object Tracker

## Slide 12
Object detection using pre-trained model in ROS environment, Python 2
11
Object Tracker
실시간으로 이미지 받아오기
Object Detection 모델 서버에 이미지 전송
Object Detection 모델 서버에서 결과를 받아서 visualization

## Slide 13
Object detection using pre-trained model in ROS environment, Python3
12
Object Tracker
MaskRCNN 모델 선언
이미지 전송 노드에서 이미지 받아오기
MaskRCNN을 사용한 물체 탐색 후 결과 전송 (Object Detection)

## Slide 14
Real-time Object tracking using OpenCV
13
Object Tracker

## Slide 15
Real-time Object tracking using OpenCV
14
Object Tracker
HSV 컬러 범위 설정

## Slide 16
Real-time Object tracking using OpenCV
15
Object Tracker
물체 tracking
Tracking 할 물체 범위 설정

## Slide 17
고려해야할 사항들
16
Issue
Goal
카메라 latency
  하드웨어 특성에 따라 다르기 때문에 실제 latency 문제를 개선하기 어려움
USB 카메라 사용시, fps
  Resolution이 낮을 수록 fps는 빨라짐

## Slide 18
Install ROS (Ubuntu 18.04, ROS melodic)
$ sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
$ sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
$ sudo apt update
$ sudo apt install ros-melodic-desktop-full
$ echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc
$ echo "export ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311" >> ~/.bashrc
$ echo "export ROS_HOSTNAME=localhost" >> ~/.bashrc
$ echo "export ROS_IP=localhost" >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
$ sudo apt install python-rosdep python-rosinstall python-rosinstall-generator python-wstool build-essential
17
Environment Setup

## Slide 19
Create catkin workspace for ROS
$ mkdir -p ~/catkin_ws/src
$ cd ~/catkin_ws/src
$ catkin_init_workspace
$ echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
$ cd ~/catkin_ws/
$ catkin_make
Create anaconda environment for using ROS (python 2.7) – python 3.xx 버전도 같은 방법
$ conda create -n easyros python=2.7
$ conda activate easyros
$ conda install -c conda-forge rospkg catkin_pkg
$ conda install pip
$ pip install -U rosinstall_generator wstool rosinstall six vcstools msgpack empy
18
Environment Setup

## Slide 20
Install Azure Kinect SDK (link : https://github.com/microsoft/Azure-Kinect-Sensor-SDK/blob/develop/docs/usage.md#Installation)
$ curl -sSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
$ sudo apt-add-repository https://packages.microsoft.com/ubuntu/18.04/prod
$ sudo apt update
$ sudo apt install libk4a1.4 libk4a1.4-dev k4a-tools
$ git clone https://github.com/microsoft/Azure-Kinect-Sensor-SDK
$ sudo cp Azure-Kinect-Sensor-SDK/scripts/99-k4a.rules /etc/udev/rules.d/
$ k4aviewer # usb 3 is required
19
Environment Setup

## Slide 21
Install Azure Kinect ROS driver (https://github.com/microsoft/Azure_Kinect_ROS_Driver/blob/melodic/docs/building.md)
$ cd ~/catkin_ws/src
$ git clone https://github.com/microsoft/Azure_Kinect_ROS_Driver
$ cd ~/catkin_ws && catkin_make
20
Environment Setup

## Slide 22
Build ROS package
$ cd catkin_ws/src
$ git clone https://github.com/gist-ailab/pingpong-robot-lecture
$ cd ~/catkin_ws/
$ catkin_make
RGB-D capture
$ rosrun pingpong-robot-lecture rgbd_capturer.py
Color detection
rosrun pingpong-robot-lecture color_detector.py
rosrun rqt_image_view rqt_image_view #visualize
21
Play with Azure Kinect
Github 주소:https://github.com/gist-ailab/pingpong-robot-lecture

## Slide 23
Object Detector
# python 2
$ conda create -n easyros python=2.7
$ conda activate easyros
$ easy-tcp-python2-3 pickle-compat
# python 3
$ conda create -n easyros-py37 python=3.7
$ conda activate easyros-py37
$ pip install torch torchvision easy-tcp-python2-3 pickle-compat opencv-python six
$ pip install git+https://github.com/nottombrown/imagenet_stubs
22
Play with Azure Kinect

## Slide 24
Object Detector
Launch k4a driver
$ roslaunch azure_kinect_ros_driver driver.launch \
color_resolution:=720P depth_mode:=NFOV_2X2BINNED fps:=5
Run DNN server node (ROS, python 2.7)
$ conda activate “env_name”
$ rosrun pingpong-robot-lecture object_detector.py
Run DNN client node (ROS, python 3.7)
$ conda activate “env_name”
$ roscd pingpong-robot-lecture && python src/deep_learning/object_detector_client.py
23
Play with Azure Kinect

## Slide 25
Object Tracker
$ cd ~/catkin_ws/src/pingpong-robot-lecture/src/opencv_tracker
$ python orange_tracker.py
24
Play with Azure Kinect

## Slide 26
Anaconda Installation for Python ( Link : https://www.anaconda.com/ )
  Why using conda ?
    여러 패키지를 묶어 놓은 파이썬 배포판
    Numpy, Matplotlib 등 다양한 패키지 포함
    원하는 파이썬 버전을 선택하여 개발 환경 구축 가능
Anaconda Installation
CLICK
Python version
OS

## Slide 27
Create Environment
  가상 환경
    아나콘다에서 제공하는 가상 개발 환경
    필요한 패키지와 python version 충돌을 방지 하기 위해 가상 환경을 생성하여 개발
  가상 환경 생성
    $ conda create –n “env-name” python=2.7 (python 2 for ROS)
    $ conda create –n “env-name” python=3.xx (python3 for deep learning)
Play with Azure Kinect

## Slide 28
VSCode Installation for Python ( Link : https://code.visualstudio.com/download)
  IDE (Optional)
VSCode Installation
Windows
Ubuntu

## Slide 29
Azure Kinect SDK
https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/kinect-dk/sensor-sdk-download
24
Azure Kinect SDK
Windows

## Slide 30
Azure Kinect SDK
https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/kinect-dk/sensor-sdk-download
24
Azure Kinect SDK
Ubuntu
Azure Kinect SDK for Ubuntu
$ curl -sSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
$ sudo apt-add-repository https://packages.microsoft.com/ubuntu/18.04/prod
$ sudo apt update
$ sudo apt install libk4a1.4 libk4a1.4-dev k4a-tools
$ git clone https://github.com/microsoft/Azure-Kinect-Sensor-SDK
$ sudo cp Azure-Kinect-Sensor-SDK/scripts/99-k4a.rules /etc/udev/rules.d/
$ k4aviewer # usb 3 is required

## Slide 31
Install Azure Kinect SDK (link : https://github.com/microsoft/Azure-Kinect-Sensor-SDK/blob/develop/docs/usage.md#Installation)
$ curl -sSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
$ sudo apt-add-repository https://packages.microsoft.com/ubuntu/18.04/prod
$ sudo apt update
$ sudo apt install libk4a1.4 libk4a1.4-dev k4a-tools
$ git clone https://github.com/microsoft/Azure-Kinect-Sensor-SDK
$ sudo cp Azure-Kinect-Sensor-SDK/scripts/99-k4a.rules /etc/udev/rules.d/
$ k4aviewer # usb 3 is required
19
Environment Setup

## Slide 32
Azure Kinect Python Package
https://github.com/etiennedub/pyk4a
This library is a simple and pythonic wrapper in Python 3 for the Azure-Kinect-Sensor-SDK.
pip install pyk4a
24
Azure Kinect Python

## Slide 33
from collections import dequeimport numpy as np
import imutils
import cv2
import pyk4a
from pyk4a import Config, PyK4A
k4a = PyK4A(
Config(
color_resolution=pyk4a.ColorResolution.RES_720P,
depth_mode=pyk4a.DepthMode.NFOV_UNBINNED,
synchronized_images_only=True,
)
)
k4a.start()
# getters and setters directly get and set on device
k4a.whitebalance = 4500
assert k4a.whitebalance == 4500
k4a.whitebalance = 4510
assert k4a.whitebalance == 4510
i = 0
while 1:
capture = k4a.get_capture()
if np.any(capture.color):
im = capture.color[:, :, :3]
cv2.imshow('Color', im)
key = cv2.waitKey(1)
if key != -1:
cv2.destroyAllWindows()
break
k4a.stop()
24
Azure Kinect Python
Azure Kinect Python Inference
https://github.com/etiennedub/pyk4a
This library is a simple and pythonic wrapper in Python 3 for the Azure-Kinect-Sensor-SDK.
PyK4A
Inference Part

## Slide 34
from collections import dequeimport numpy as np
import imutils
import cv2
import pyk4a
from pyk4a import Config, PyK4A
orangeLower = (0, 120, 200)
orangeUpper = (18, 255, 255)
pts = deque(maxlen=64)
k4a = PyK4A(
Config(
color_resolution=pyk4a.ColorResolution.RES_720P,
depth_mode=pyk4a.DepthMode.NFOV_UNBINNED,
synchronized_images_only=True,
)
)
k4a.start()
# getters and setters directly get and set on device
k4a.whitebalance = 4500
assert k4a.whitebalance == 4500
k4a.whitebalance = 4510
assert k4a.whitebalance == 4510
24
Azure Kinect Python
i = 0
while 1:
capture = k4a.get_capture()
if np.any(capture.color):
im = capture.color[:, :, :3]
frame = imutils.resize(im, width=1800)
hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
mask = cv2.inRange(hsv, orangeLower, orangeUpper)
mask = cv2.erode(mask, None, iterations=2)
mask = cv2.dilate(mask, None, iterations=2)
cnts = cv2.findContours(mask.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)[-2]
center = None
if len(cnts) > 0:
c = max(cnts, key=cv2.contourArea)
((x, y), radius) = cv2.minEnclosingCircle(c)
M = cv2.moments(c)
center = (int(M["m10"] / M["m00"]), int(M["m01"] / M["m00"]))
if (radius < 300) & (radius > 10 ) :
cv2.circle(frame, (int(x), int(y)), int(radius),
(0, 255, 255), 2)
cv2.circle(frame, center, 5, (0, 0, 255), -1)
# Data_Points.loc[Data_Points.size/3] = [x , y, current_time]
# print(current_time)
# update the points queue
pts.appendleft(center)
# loop over the set of tracked points
for i in range(1, len(pts)):
# if either of the tracked points are None, ignore
# them
if pts[i - 1] is None or pts[i] is None:
continue
# otherwise, compute the thickness of the line and
# draw the connecting lines
# thickness = int(np.sqrt(args["buffer"] / float(i + 1)) * 2.5)
thickness = 2
cv2.line(frame, pts[i - 1], pts[i], (0, 0, 255), thickness)
cv2.imshow('Color', frame)
key = cv2.waitKey(1)
if key != -1:
cv2.destroyAllWindows()
break
k4a.stop()
Orange Masking Part
Visualizing Tracking Part

## Slide 35
Thank you
for your Attention.